Протокол заседания Закупочной комиссии ГБУЗ «ИОКБ»

по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе цен (котировок) № 45-К/15

на право заключить договор на поставку монитора прикроватного с принадлежностями

г. Иркутск			                     		                                               	           «18» сентября 2015 г.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Повестка заседания: Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) № 45-К/15 на право заключить договор на поставку монитора прикроватного с принадлежностями.

Извещение и документация о проведении запроса цен (котировок) № 45-К/15 на право заключить договор на поставку монитора прикроватного с принадлежностями были размещены на сайте http://www. zakupki.gov.ru от  08.09.2015 г. (№ 31502736030).

Закупочная комиссия в составе:

| Член комиссии | Роль | Должность | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Петр Евлампьевич Дудин | Председатель Закупочной комиссии | Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» | Присутствует |
| Галина Анатольевна Подъяблонская | Заместитель Председателя комиссии | Начальник отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Юлия Владимировна Черепанова | Член комиссии | Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа | Отсутствует |
| Татьяна Александровна Серегина | Член комиссии | Экономист ЦПМУ и ДМС | Присутствует |
| Евгений Родионович Саратов | Член комиссии | Начальник технического отдела | Присутствует |
| Сергей Викторович Витенко | Член комиссии | Инженер по ремонту технического отдела | Присутствует |

Кворум имеется. Комиссия правомочна Серегина Т.А. уполномочена Председателем на выполнение функций секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

- Сведения о существенных условиях договора

- Наименование поставляемого товара: поставка монитора прикроватного с принадлежностями

- Характеристики товара:

| № п/п. | Наименование оборудования | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам оборудования | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монитор прикроватный с принадлежностями | Приложение № 1 | Комплект | 1 |

Приложение 1.

| № п.п. | Наименование параметра | Требуемое значение параметра или наличие функции |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |
| 1.2 | Монитор пациента мультипараметрический предназначенный для использования в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии, а так же операционных для мониторинга состояния всех категорий пациентов | наличие |
| 1.3 | Технологическая совместимость с имеющимися у заказчика мониторами Nihon Kohden | наличие |
| 2. | Технические характеристики: |
| 2.1.1 | Базовые измеряемые параметры: ЭКГ, Дыхание, SpO2, НИАД, Температура, Неинвазивный сердечный выброс | Наличие |
| 2.1.2 | Дополнительные измеряемые параметры при использовании опциональных подключаемых датчиков или модулей: Сердечный выброс, FiO2, BIS, газоанализ (O2, CO2, N2O, Hal, Sev, Enf, Des, Iso.), спирометрия, капнометрия в боковом потоке, ЭЭГ, ИАД, СО2 в основном потоке | Наличие |
| 2,2 | Интерфейс пользователя и программное обеспечение |
| 2.2.2 | Сенсорный экран и кнопки на корпусе прибора. | Наличие |
| 2.2.3 | Русифицированное меню и сообщения на экране. | Наличие |
| 2.2.4 | Ввод данных о пациенте c помощью экранной клавиатуры либо пера для сенсорного экрана. | Наличие |
| 2.2.5 | Передача данных о пациенте с центральной станции и из памяти измерительного модуля | Наличие |
| 2.2.6 | Мониторинг ИАД, Сердечного выброса, Непрерывного сердечного выброса, капнометрии в основном потоке, FiO2, BIS, анестезиологических газов, спирометрии, капнометрии бокового потока, ЭЭГ | Наличие |
| 2.2.7 | Графические и числовые данные с других мониторов, работающих в одной локальной сети, могут быть просмотрены на экране | Наличие |
| 2.2.8 | Оксикардиореспирограмма: 1.Отображается в виде короткого тренда на основном экране; 2. Отображается в отдельном окне обзора. | Наличие |
| 2.2.9 | Архив волновых форм |  |
| 2.2.9.1 | Период записи: последние 24 часа; | не менее 24 часов |
| 2.2.9.2 | Число записываемых кривых: | не менее 5 |
| 2.2.10 | Архив эпизодов аритмий, сегмент ST | Наличие |
| 2.2.11 | Количество файлов записи | Количество файлов записи: не менее 8000 |
| 2.2.12 | Графические тренды параметров | Период записи: последние 24 часа |
| 2.2.13 | Табличные тренды | Период записи: последние 24 часа |
| 2.2.14 | Программное обеспечение («гемодинамический калькулятор») для отображения и расчета, PCWP (давление заклинивания в капиллярах легочной артерии), PCWP-time, CVP (центральное венозное давление), SV(ударный объем), LSW (работа левого желудочка), SVR (системное сосудистое сопротивление),параметров гемодинамикиHR (ЧСС), CO (сердечный выброс), CI (сердечный индекс), AP (артериальное давление) (S/D/M), PAP (давление в легочной артерии) (S/D/M), PVR (легочное сосудистое сопротивление), RSW (работа правого желудочка), SVI, LSWI, SVRI, PVRI, RSWI | Наличие |
| 2.3 | Дисплей и отображаемые параметры |
| 2.3.1 | Тип дисплея, TFT ЖК цветной, сенсорный | Наличие |
| 2.3.2 | Диагональ дисплея | Не менее 15 дюймов |
| 2.3.3 | Максимальное количество отображаемых кривых | Не менее 15 |
| 2.3.4 | Отображаемые на дисплее кривые (при подключении соответствующего типа датчика) ЭКГ (не менее 12 кривых одновременно), дыхание, ИАД, плетизмограмма, капнограмма, термодилюционная кривая сердечного выброса, ЭЭГ, концентрация закиси азота, концентрация кислорода, концентрация анестетика, давление в дыхательных путях. | Наличие |
| 2.3.5 | Отображаемые на дисплее числовые данные (при подключении соответствующего типа датчика) ЧСС, частота VPC, уровень ST-сегмента, ЧД, НИАД (систолическое, диастолическое, среднее), ИАД (систолическое, диастолическое, среднее), SpO2, второй канал SpO2, ЧП, температура, сердечный выброс, сердечный индекс, температура инъектата, температура крови, концентрация О2, EtCO2, FiCO2, BIS, концентрация N2O, концентрация О2 на вдохе, концентрация анестетика (галотан, изофлюран, энфлюран, севофлюран, дезфлюран), MAC, пиковое давление в дыхательных путях, ПДКВ, среднее давление в дыхательных путях, минутный объем, дыхательный объем на вдохе и выдохе, комплайнс, сопротивление дыхательных путей на вдохе и выдохе, отношение вдох:выдох. | Наличие |
| 2.3.6 | Функция замораживания кривых | Наличие |
| 2.3.7 | Режимы отображения кривых подвижный | Наличие |
| 2.3.8 | Режимы отображения кривых фиксированный | Наличие |
| 2.3.9 | Визуальная индикация параметров организма | Наличие |
| 2.3.10 | Время восстановления после разряда дефибриллятора Индикаторы ЧСС, частоты пульса, дыхания | Не более 10 с |
| 2.3.11 | Звуковые сигналы | Наличие |
| 2.3.12 | Типы звуковых сигналов: Тревога, звук синхронизации, звуки нажатия кнопок. | Наличие |
| 2.3.13 | Типы звуковых сигналов тревоги | Не менее 3-х: (критическое состояние, предостережение об опасности, внимание) |
| 2.3.14 | Тревоги | Наличие |
| 2.3.15 | Приоритеты тревог | Не менее 3-х: (критическое состояние, предостережение об опасности, внимание) |
| 2.3.16 | Типы тревог: Тревоги основных жизненных показателей, тревоги аритмии, тревоги межкроватного мониторирования, технические тревоги. | Наличие |
| 2.3.17 | Тревоги аритмии: асистолия, желудочковая тахикардия, желудочковая фибрилляция, серия экстрасистол, парная экстрасистола, ранняя экстрасистола, бигеминия, экстрасистола, частые экстрасистолы, тахикардия, брадикардия, желудочковая брадикардия, критическая тахикардия, критическая брадикардия, суправентрикулярная тахикардия, две экстрасистолы различной формы в течение 3 минут, желудочковый ритм, нет комплекса QRS в течение 1-3 сек, тригеминия, нерегулярный RR интервал, QRS комплекс не обнаружен в пределах заданного интервала времени, RR интервал длиннее доминантного, не обнаружен QRS комплекс в пределах предела брадикардии | Наличие |
| 2.3.18 | Технические тревоги: Отсоединение кабеля, шумы сигнала, отсутствует электрод, тревога обнаружения кривой, отсутствует датчик, проверка манжеты/шланга, проверка датчика, низкий заряд батареи. | Наличие |
| 2.3.19 | Индикатор тревоги, подсвеченное сообщение, звуковой сигнал тревоги. | Наличие |
| 2.3.20 | Возможность отложить тревогу на 1, 2, 3 мин или выкл. | Наличие |
| 2.3.21 | Возможность подавления звукового сигнала тревоги на 1, 2, 3 мин. | Наличие |
| 2.4 | ЭКГ |
| 2.4.1 | Отведения: |  |
| 2.4.2 | Тип кабеля ЭКГ 3 электрода, 6 электродов, 10 электродов | Наличие |
| 2.4.3 | Снимаемые отведения 3-х электродный кабель: I, II, III; | Наличие |
| 2.4.4 | Снимаемые отведения 3-х электродный кабель: I, II, III; | Наличие |
| 2.4.5 | Снимаемые отведения 10-ти электродный кабель: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 - V6; | Наличие |
| 2.4.6 | Защита входа ЭКГ от импульса энергией не менее 400 Дж (5 кВ) | Наличие |
| 2.4.7 | Отображение на дисплее |  |
| 2.4.8 | Количество отображаемых каналов на дисплее одновременно | Не менее 3-х (с кабелем на 3/6 электродов); |
|  |  | Не менее 12-ти (с кабелем на 10 электродов) |
| 2.4.9 | Функция отображения импульсов кардиостимуляции | Наличие |
| 2.4.10 | ЧСС |  |
| 2.4.11 | Метод расчета скользящего среднего/Моментальный от удара к удару (по выбору) | Наличие |
| 2.4.12 | Диапазон расчета | от 15 до 300 уд./мин. |
| 2.4.13 | Меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея | Наличие |
| 2.4.14 | Параметры тревоги: Тахикардия, Брадикардия, Асистолия. | Наличие |
| 2.4.15 | Анализ ЭКГ по 12 отведениям | Наличие |
| 2.4.16 | Категории интерпретации ЭКГ: Патологическая, Патологический ритм, Пограничная, Нормальная, Атипичная. | Наличие |
| 2.4.17 | Обнаружение патологических состояний | Не менее 200 видов |
| 2.4.18 | Измерение уровня ST-сегмента | Наличие |
| 2.4.19 | Число каналов измерения 3 -электрода | Не менее 1 канала; |
| 2.4.20 | Число каналов измерения 6 -электрода | Не менее 8 каналов; |
| 2.4.21 | Число каналов измерения 10 -электрода | Не менее 12 каналов. |
| 2.4.22 | Возможность записи всех эпизоды за последние 24 часа файлов для всех отведений мониторинга | Наличие |
| 2.4.23 | Установка точки измерения изолинии и измерения уровня ST | Наличие |
| 2.4.24 | Метод измерение трансторакального импеданса | Наличие |
| 2.4.25 | Измерительное отведение пользователем: R-F или R-L | Наличие |
| 2.4.26 | Диапазон измерения | От 0 до 150 вд./мин |
| 2.4.28 | Защита входа ЭКГ от импульса энергией не менее 400 Дж (5 кВ). | Наличие |
| 2.4.29 | Функция отключения измерения ЧД | Наличие |
| 2.4.30 | Установка параметров и границ тревоги из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея | Наличие |
| 2.4.31 | Настройка длительности интервала апноэ с шагом не более 5 сек. | не менее 5 сек. и не более 40 сек. |
| 2.5 | Пульсоксиметрия (SpO2) |
| 2.5.1 | Метод поглощение света на двух длинах волн | Наличие |
| 2.5.2 | Время задержки данных | Не более 10 с |
| 2.5.3 | Диапазон измерения | От 0 до 100 % |
| 2.5.4 | Точность измерения | Не менее 90 %; |
| 2.5.5 | Диапазон измерения частоты пульса | не менее 30 и не более 300 уд./мин |
| 2.5.6 | Время отклика на выбор: низкое, нормальное, высокое | Наличие |
| 2.5.7 | Дезинфекция датчика SpO2 | Наличие |
| 2.5.8 | Степень влагозащиты | Не менее IPX4 |
| 2.5.9 | Установка параметров и границ тревоги из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея | Наличие |
| 2.5.10 | Переменный тон, при изменении значения SpO2 | Наличие |
| 2.6 | Неинвазивное измерение артериального давления (НИАД) |
| 2.6.1 | Метод измерения осциллометрический | Осциллометрический |
| 2.6.2 | Диапазон измерения | От 0 и не менее 300 мм рт. ст. |
| 2.6.3 | Точность измерения в диапазоне от 0 до 200 мм рт.ст. | Не более 3 мм рт.ст. |
| 2.6.4 | Точность измерения в диапазоне от 200 до 300 мм рт.ст. | Не более 4 мм рт.ст. |
| 2.6.5 | Категория пациентов взрослые, дети или новорожденные, распознается по подключенному шлангу манжеты | Наличие |
| 2.6.6 | Ручной режим, постоянный , периодический, триггерный, поэтапный, «пункция вены» | Наличие |
| 2.6.7 | Автоматический запуск измерения неинвазивного артериального давления в случае предполагаемого резкого изменения АД | Наличие |
| 2.6.8 | Настройка первоначального давления в манжете | Взрослые/дети: минимально не более 100 и максимально не более 180 мм рт.ст; Новорожденные минимально не более 70 и максимально не более 120 мм рт.ст. |
| 2.6.9 | Максимальное давление накачки манжеты Взрослые/дети: | Не более 300 мм рт.ст.; |
| 2.6.10 | Максимальное давление накачки манжеты Новорожденные: | Не более 150 мм рт.ст. |
| 2.6.11 | Отображаемые значения систолическое АД, диастолическое АД, среднее АД, давление в манжете во время измерения | Наличие |
| 2.6.12 | Обновление отображаемых данных с каждым измерением | Наличие |
| 2.6.13 | Сигнал окончания измерения | Наличие |
| 2.6.14 | Установка параметров и границ тревоги | Наличие |
| 2.6.15 | Система безопасности при сбое питания немедленный сброс давления в манжете при отсутствии питания | Наличие |
| 2.7 | Температура |
| 2.7.1 | Диапазон измерения | От 0 до 45 °С |
| 2.7.2 | Количество каналов | Не менее 2-х |
| 2.7.3 | Погрешность измерения при температуре от 25 до 45 °С | Не белее 0.1 °С |
| 2.7.4 | Погрешность измерения при температуре от 0 до 25 °С | Не более 0.2 °С |
| 2.7.5 | Установка параметров и границ тревоги из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея | Наличие |
| 2.8 | Инвазивное измерение артериального давления (ИАД) |
| 2.8.1 | Методом прямым измерением давления | Наличие |
| 2.8.2 | Измерение при помощи подключения трансдьюсеров ИАД к разъему монитора | Наличие |
| 2.8.3 | Количество каналов измерения | Не менее 3-х |
| 2.8.4 | Отображаемые параметры систолическое, диастолческое и среднее ИАД; | Наличие |
| 2.8.5 | Отображаемые параметры вариабельность пульсового давления; | Наличие |
| 2.8.6 | Отображаемые параметры вариабельность систолического давления | Наличие |
| 2.8.7 | Диапазон измерения давления: | От -50 до 300 мм.рт.ст |
| 2.8.8 | Погрешность измерения | Не более 1 мм.рт.ст. |
| 2.8.9 | Установка параметров и границ тревоги | Наличие |
| 2.8.10 | Диапазон измерения частоты пульса | От 0 до 300 уд./мин |
| 2.9 | Капнометрия в основном потоке |
| 2.9.1 | Метод инфракрасной спектрофотометрии, в основном при помощи комплектов для капнометрии, подключаемых к разъему монитора. | Наличие |
| 2.9.2 | Интубированные пациенты; | Наличие |
| 2.9.3 | Неинтубированные пациенты | Наличие |
| 2.9.4 | Измеряемые параметры FiСO2, EtCO2 | Наличие |
| 2.9.5 | Диапазон измерения | от 0 до 100 мм.рт.ст. |
| 2.9.6 | Погрешность измерения 0 ≤ CO2 ≤ 10 мм рт.ст. | Не более 3 мм рт.ст. |
| 2.9.7 | Погрешность измерения 10 ≤ CO2 ≤ 40 мм рт.ст. | Не более 4 мм рт.ст. |
| 2.9.8 | Погрешность измерения 40 ≤ CO2 ≤ 100 мм рт.ст. | Не более 10 мм рт.ст. |
| 2.9.9 | Время разогрева | Не более 15 с |
| 2.9.10 | Время отклика | Не более 0,5 с |
| 2.9.11 | Определяемая частота дыхания | от 3 до 150 дых./мин. |
| 2.9.12 | Установка параметров и границ тревоги | Наличие |
| 2.9.13 | Интервал тревоги апноэ, настройка с шагом 5 с. | Не менее 5с. и не более 40 с. |
| 2.9.14 | Тип компенсации: О2+Возд., О2+N2O | Наличие |
| 2.9.15 | концентрация дыхательной смеси задается пользователем | Наличие |
| 2.9.16 | Водозащита капнометрического датчика | наличие |
| 2.9.18 | Мертвое пространство воздушного пространства | Не более 5 мл; |
| 2.9.19 | Анти-запотевающее покрытие внутренней поверхности адаптера; | Наличие |
| 2.10. | Сердечный выброс (СВ) |
| 2.10.1 | Метод измерения Термодилюционный, при помощи наборов для измерения СВ, подключаемых к разъему монитора | Наличие |
| 2.11. | Неинвазивный сердечный выброс | Наличие |
| 2.11.1 | Программное обеспечение для расчета сердечного выброса неинвазивным способом используя данные ЭКГ, SpO2, НИАД | Наличие |
| 2.12 | Коммуникационные возможности |
| 2.12.1 | Сетевой интерфейс | наличие |
| 2.12.2 | Беспроводной сетевой интерфейс | наличие |
| 2.12.3 | Разъем для флеш-карты | наличие |
| 2.12.4 | Дополнительный видеоинтерфейс тип VGA | наличие |
| 2.13 | Возможности документации |
| 2.13.1 | Встроенное устройство для документации информации, отображаемой монитором термический принтер | наличие |
| 2.14 | Питание |
| 2.14.1 | Питание от сети переменного тока от 100 до 240 В ±10 %, 50/60 Гц | наличие |
| 2.14.2 | Тип аккумулятора никель-металгидридный | наличие |
| 2.14.3 | Время работы от одного полностью заряженного аккумулятора | Не менее 60 мин |
| 2.14.4 | Время полной зарядки аккумулятора | Не более 6 часов |
| 2.14.5 | Комплект поставки: |
| 2.14.6 | Монитор пациента | 1 шт. |
| 2.14.7 | Стандартный комплект принадлежностей |  |
| 2.14.8 | Кабель пациента на 3 отведения (3 электрода) | 1 шт. |
| 2.14.9 | Кабель ЭКГ, на 3/6 электродов, 3 м | 1 шт. |
| 2.14.10 | Электроды ЭКГ одноразовые, для взрослых, общего использования (в упаковке 150 шт.) | 1 уп. |
| 2.14.11 | Кабель для пульсоксиметрии, 2.5 м с пульсоксиметрическим датчиком | 1 шт. |
| 2.14.12 | Шланг воздушный для взрослых и детей, 3.5 м | 1 шт. |
| 2.14.13 | Манжета взрослая ширина 15см | 2 шт. |
| 2.14.14 | Сетевой шнур | 1 шт. |
| 2.14.15 | Батарея аккумуляторная | 1 шт. |
| 2.14.16 | Температурный датчик | 2 шт. |
| 2.14.17 | Программное обеспечение для определения неинвазивного сердечного выброса | 1 шт. |

Предлагаемое оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации.

Оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не выставочный образец),  выпущен не ранее 2015года.

Качество оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами удостоверяющими качество (декларация соответствия (сертификат соответствия в случае обязательной сертификации), инструкция по эксплуатации на русском языке; регистрационное удостоверение, технический паспорт, гарантийный талон).

Гарантийный срок поставляемого оборудования, не менее чем срок действия гарантии производителя, но не менее 12 месяцев с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию.

Поставщик должен обеспечить ввод в эксплуатацию (провести комплекс работ по распаковке, расконсервации, установке (монтажу), пуско-наладке, сдаче-приемке в эксплуатацию), произвести монтаж и пуско-наладку оборудования с использованием своих инструментов и оборудования.

Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования должны производиться в соответствии с действующими нормативами и правилами.

Поставщик должен произвести обучение медицинского персонала на рабочем месте.

Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность оборудования от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением условий, установленных производителем оборудования.

В случае если в течение гарантийного срока  оборудование выйдет из строя, или будут обнаружены дефекты, возникшие по вине Поставщика, или будет определено не соответствие оборудования установленным в договоре требованиям, Поставщик по требованию Заказчика обязуется в течение 10 рабочих дней после получения требования заменить неисправный товар на аналогичное, устранить за свой счет выявленные неисправности путем ремонта, замены дефектных частей и в случае необходимости направить специалиста для устранения неисправностей на место эксплуатации товара.

В случае поставки оборудования ненадлежащего качества, некомплектного, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузочно-разгрузочных работ, Поставщик обязуется заменить оборудование своими силами и за свой счёт в течение 10 (десяти) рабочих дней.

В случае, если в графе «Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам товара»:

- указано (не более, не менее, или), то участнику размещения заказа при подготовке заявки на участие в запросе цен (котировок) следует указывать конкретные показатели предлагаемого к поставке товара.

- указано (от __ до __) участник размещения заказа указывает «от __ до __»

3. Требования к качеству товара:

Качество оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами удостоверяющими качество (декларация соответствия (сертификат соответствия в случае обязательной сертификации), инструкция по эксплуатации на русском языке; регистрационное удостоверение, технический паспорт, гарантийный талон).

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара:

Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования осуществляется по адресу: город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100. Срок поставки и ввода в эксплуатацию оборудования в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.

Поставка и отгрузка оборудования осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка осуществляется в рабочие дни с 09-00 до 15-00.

5. Начальная (максимальная) цена договора:  590000,00 (пятьсот девяносто тысяч) рублей, 00 копеек..

6. Сведения о включенных в цену товара расходах:

Цена договора включает все расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, связанные с поставкой оборудования, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, стоимость транспортных расходов по доставке оборудования до места поставки (эксплуатации), предпродажной подготовкой, монтаж, проведения работ по настройке, регулировке и сдаче в эксплуатацию, обучения (инструктаж) персонала, устранение недостатков и неисправностей оборудования  в период гарантийных обязательств и иные расходы, связанные с поставкой и вводом в эксплуатацию оборудования, то есть является конечной.

7. Срок и условия оплаты:

Оплата в иностранной валюте не допускается. Расчеты по договору производятся безналичным способом, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика на указанный в договоре расчетный счет Поставщика.

Оплата в размере 100 000 рублей производится в течение 30 календарных дней с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию, остальная сумма оплачивается до 1 апреля 2016 года.

При наличии надлежаще оформленных документов, предусмотренных договором.

8. Срок заключения договора: договор заключается не позднее десяти дней со дня подписания протокола.

- Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен (котировок)

Заседание Закупочной комиссии проводится 18  сентября 2015 г. по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100. Рассмотрение и

оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) начались в 11 часов 00 минут по иркутскому времени.

III.  Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие на участие в запросе цен (котировок)

Члены Закупочной комиссии, рассмотрев заявки на участие в запросе цен (котировок), в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области 05.03.2014 г., на соответствие требованиям, установленным документацией о проведении запроса цен (котировок), приняли следующие решения:

| Наименование участника закупки | ООО «Дельрус-Иркутск» |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки | Вх. № 196 от 17.09.2015 г. в 15-10. |
| Место нахождения | 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, офис 214. |
| ИНН / ОГРН | ИНН 3811166210 ОГРН 1133850015012 |
| Телефон/факс | (3952) 55-44-22 |
| Цена договора (руб.) | 580000,00 |
| Соответствие Заявки требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок) | Соответствует |
| ГОЛОСОВАЛИ | ЗА единогласно |

Так как к сроку, указанному в извещении, документации о проведении запроса цен (котировок), была подана одна заявка. Закупочная комиссия рассмотрела ее на соответствие требованиям, установленным в документации,  извещении о проведении запроса  цен (котировок), и, руководствуясь п. 7.6.10. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области, оценила и приняла следующее решение:

- закупка признается несостоявшейся, договор заключить с ООО «Дельрус-Иркутск» на сумму 580 000,00 (пятьсот восемьдесят тысяч) рублей, 00 копеек на условиях, предусмотренных извещением, документацией о проведении запроса цен (котировок).

Голосовали: ЗА единогласно

В соответствии с п.7.6.9. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru

Петр Евлампьевич Дудин                          __________________

(подпись)	                                         Председатель Закупочной комиссии

| Галина Анатольевна Подъяблонская | __________________ (подпись) | Заместитель Председателя комиссии |
| --- | --- | --- |
| Татьяна Александровна Серегина | __________________ (подпись) | Член комиссии, секретарь |
| Саратов Евгений Родионович | __________________ (подпись) | Член комиссии |
| Витенко Сергей Викторович | __________________ (подпись) | Член комиссии |